Miejscowość, data ……………………………………………

Oferent składający oświadczenie:

…………………………………..

(Nazwa, ew. pieczęć oferenta)

|  | Do Zamawiającego: GP ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Stalowa 4; 47-400 Racibórz |
| --- | --- |

Załącznik nr 1: Formularz oferty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 06/POIR.03.02.02-00-1283/17 z dnia 06.07.2017 dotyczące zakupu środka trwałego – PIEC INDUKCYJNY składam niniejszą ofertę.

| PIEC INDUKCYJNY | Szczegółowy opis – Specyfikacja przedmiotu zamówienia | Wartość netto |
| --- | --- | --- |
|  | Piec indukcyjny będzie wykorzystywany do topienia aluminium, zarówno w kawałkach, wiórach jak i połączony ze stalą. W jego wnętrzu będzie dochodziło do uzyskania stopu aluminium z dodatkami stopowymi wymaganymi dla uzyskania innowacyjnych stopów (Siluminów) w postaci pierwiastków lub zapraw (stopów wstępnych). DANE TECHNICZNE: Pojemność: 2 750 kg, Moc pieca: 800 kW, Częstotliwość znamionowa przy piecu wypełnionym całkowicie ciekłym metalem: 150 Hz, Średnica tygla stożkowego w świetle: 940 mm, Głębokość tygla w świetle: 1980 mm, Wydajność topienia: - przy max mocy pieca – materiał kawałkowy: 1250 kg - przy max mocy pieca – wióry: 1 000 kg, Deklaracja zgodności i znak CE, Komputer PLC z ekranem 17-19 cali, Układ ważenia, Pokrywa pieca z układem odciągu, Układ wypychania tygla, Układ chłodzenia z wymiennikiem płytowym, Układ kontroli temperatury. Zasilanie elektryczne: Sieć: do 20 000 V prąd trójfazowy: 50 Hz TRANSFORMATOR: Moc załączona: 950 kVA UKŁAD HYDRAULICZNY: Czas przechyłu do opróżnienia pieca: 65s Ilość oleju: 210 litrów Moc znamionowa silników: 180 kW Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym: 24 bar Napięcie zaworów: 24 V UKŁAD CHŁODZENIA: Moc chłodzenia: 460 kW Zabezpieczenie przed zamarzaniem: min – 25oC Poziom hałasu w odległości 15 m zgodnie z EN 13487 chłodnia 72 dB (A) | Cena netto …………………………………………… (słownie…………………………………………………………………………… |

Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu Przedmiotu Zamówienia mogące wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań technicznych jakich wobec Przedmiotu Zamówienia oczekuje Zamawiający.

Termin dostawy: ………………………………………..

Okres gwarancji: ………………………………………..

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego, nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania.

DANE OFERENTA:

Osoba do kontaktu …………………………………………………………………..

Tel.: ………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………

………………………………………………………

Data i Podpis (ew. również pieczęć) osoby reprezentującej Oferenta